橡胶护舷产品目录

橡胶充气护舷

橡胶充气护舷是以空气为介质，利用压缩空气来吸收冲击能

量，使船舶停靠时具有更柔性，更软性，以达到防碰防撞防避的效果。与传统的弹压式橡胶护舷相比，具有吸收冲击能量大，对船舶反冲击力小，具有按装简单，具有弹性好，不会在压缩的作用下变形，具有重量轻实用经济的特点。所以橡胶充气护舷广泛应用于油轮 集装箱船 游艇 海洋平台 大型船坞 军港码头 大型桥墩

使用特点：

- 任何接触面，不论是斜压或是正常情况还是均匀面压其吸能率都不会降低

- 低反力使船壳、码头、栈桥、锚链避免因反复撞击而受损。

- 可漂浮，能随潮水涨落及船的运动而起落。

5、安装简单，耐寒性能好。

- 质量稳定水平高，橡胶不会在压缩操作中磨损变形。

GD型橡胶护舷

- 内埋整体钢板，双排锚固。锚固螺栓加大，其锚固力比原D型护舷增大二倍左右。

- 安装强度高，使用寿命长。

- 可连续布置在小码头或在码头上部前沿作为码头二级防护，特别适用于框式码头

- 安装强度高，使用寿命长。

D型橡膠護舷

- 吸能量较圆筒性高，反力适中。

- 安装、更换方便。

- 护舷底部尺寸较小，且只有一排螺栓，特别适用于框架码头和码头上部护岸使用。

锥型橡胶护舷：

- 与相同规格的超级橡胶护舷相比，吸能量提高近一倍;

- )在制品反力、吸能量相近的情况下，选用小规格锥型橡胶护舷可代替大规格的超级鼓型橡胶护舷，

- 护舷前沿设置防冲板(钢架)，从而大大降低作用于船舶傍板的面压力，根据需要，面压力可控制在25t/m2以下，特别适于大型船舶靠泊;

- 防冲板前面安装超高分子聚乙烯(PE)贴面板，可减少船舶与护舷的摩擦系数(0.2以下)，使船舶靠泊时护舷产生的剪切力(水平力)大大降低，从而提高护舷寿命;

- 防冲板一般采用密闭式结构，强度高、防腐性能好;

- 由于护舷不直接与船舶接触，故具有本体不磨损、寿命长等优点。

超级鼓形橡胶护舷：

- 在反力不增加的情况下，变形距离增大13％，吸能量提高17％，单位反力吸能量比值(E/R·H)提高15％；

- 护舷前沿设有防冲钢架，从而大大降低作用于船舶傍板的面压力，根据需要，面压力可达25吨/米2以下，特别适于大型船舶靠泊；

- 由于单位反力吸能量高，特别适于外海码头的需要，特别是墩式码头；

- 在压缩型橡胶护舷系列中，TD-A鼓型护舷倾斜压缩性能变化小；

- 防冲钢架前安装PE贴面板，减小摩擦系数，使靠泊剪切力大大降低。

π形橡胶护舷：

- 护舷顶部面积较大，接触面压力小；

- 高吸能，低反力，适用于万吨级以上的码头；

- 两支撑之间跨度可调节，压缩变形可达52.5%；

- 防冲板外表层为超高分子聚乙烯板或尼龙板，其摩擦系数小；

- 可垂直或水平安装，不需要配装支承锚链。

超级拱型橡胶护舷

π形橡胶护舷：

- 设计压缩变形大(在反力不增加的情况下)，比V型提高20％，比M型提高8％，从而使制品吸能量大幅度增加，

- 在压缩型护舷系列中，拱型护舷(TD-B)单位重量(耗橡胶)吸能量高，

| 型号 | 规格 | 制品重（橡胶）（TON） | 吸能量 KN·M | 每吨橡胶吸能量（KN·M/TON) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 圆筒型（TD-C） | 1000Φ×500Φ×1000L | 0.711 | 65.7 | 92 | 选型依据： ·吸能量相近 ·标准反力型 |
| 半圆型（TD-D） | 500H×2000L | 0.440 | 62.8 | 142 |  |
| 拱型（TD-B） | 500H×1000L | 0.22 | 72.0 | 327 |  |
| 鼓型（TD-A） | 800H | 0.230 | 98.0 | 417 |  |

- 锚固性好，适用于船舶，码头，船坞等，应用范围广。

- 缺点是作用于船舶傍板面压力大，对船舶傍板强度较低的船舶(例如油轮等)不宜采用。

- TD-BB型护舷前部(工作面)设置防冲板和PE贴面板，可降低面压力并减少与船板的摩擦系数，从而使靠泊剪力大大降低。

- 当船舶傍板不平整(小船或有突出物)时，在靠泊中常常造成TD-BB护舷防冲板变形而损坏，TD-BPE护舷就是为适应这种需要而设计的，从而达到降低摩擦系数，减少靠泊剪切力的目的。

- TD-BB型橡胶护舷在护舷本体顶部内埋钢板，用以与防冲钢架联接，在防冲钢架外部安装PE贴面板，用以保护船舶不受损害；当选用TD-BB型橡胶护舷时，其制品性能请参照TD-B性能曲线50％变形时所对应的反力及吸能量。

- 选用TD-BB护舷，请与本公司设计部联系，您可以取得各种规格各种形式的产品图纸和资料。(两端斜形，直形和直斜形三种)

圆筒型橡胶护舷

- 面压力适中，对大小船舶适应性较好；

- 单位反力吸能量(E/R)合理，用途广；

- 折算吨橡胶吸能量较低，材料利用率低；

- 安装维修方便，特别适于老码头改造；
规格：

| 外径D(mm) | 内径d(mm) | 最大制品长度（mm) | 参考重量（kg/m) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 150 | 75 | 10000 | 15 | 其它非毓规格可以根据用户需要制造 |
| 200 | 100 | 10000 | 28 |  |
| 250 | 125 | 10000 | 45 |  |
| 300 | 150 | 10000 | 64 |  |
| 400 | 200 | 8000 | 110 |  |
| 500 | 250 | 8000 | 175 |  |
| 600 | 300 | 3000 | 250 |  |
| 700 | 350 | 3000 | 345 |  |
| 800 | 400 | 3000 | 450 |  |
| 900 | 450 | 3000 | 570 |  |
| 1000 | 500 | 3000 | 710 |  |
| 1200 | 600 | 3000 | 1020 |  |
| 1400 | 700 | 3000 | 1400 |  |
| 1600 | 800 | 3000 | 1800 |  |

# Text boxes

充氣型橡膠護舷（TD-R）

GD型橡膠護舷

D型橡膠護舷

锥型橡胶护舷

圆筒型

充气橡胶气囊

充气橡胶气囊

超级拱形

超级拱型

超级鼓形

转动型

D型橡胶护舷安装实例

超级鼓形

改良D型

圆筒型